Komunikat nr 11/2021							    Naprawa 28.07.2021 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 12.07.2021 r. | 12.07.2021 r. | 12.07.2021 r. |  |
| Przekroczone parametry | - | - | - | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | - | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 12.07.2021 r. | 12.07.2021 r. | 12.07.2021 r. |  |
| Przekroczone parametry | - | Trichlorometan-0,033 mg/l (w niecce), 0,032 mg/l (system cyrkulacji) | Trichlorometan-0,033 mg/l (w niecce), 0,032 mg/l (system cyrkulacji) Mętność-0,63 NTU (system cyrkulacji) | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | W celu zmniejszenia zawartości trichlorometanu uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, włączono system dodatkowej wymiany powietrza na hali basenowej (rekuperator), w dniu 28.07.2021 r. | Dla poprawy mętności zastosowano zwiększoną dawkę koagulantu, w celu zmniejszenia zawartości trichlorometanu uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, włączono system dodatkowej wymiany powietrza na hali basenowej (rekuperator), w dniu 28.07.2021 r. | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | 28.07.2021 | 28.07.2021 | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka