Komunikat nr 17/2021							    Naprawa 26.10.2021 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 11.10.2021 r. | 11.10.2021 r. | 11.10.2021 r. | - |
| Przekroczone parametry | - | Ogólna liczba mikroorganizmów-69jtk/ml (system cyrkulacji) | - | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | W celu zmniejszenia zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w systemie cyrkulacji (w niecce wartość - zgodna), uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, włączono system dodatkowej wymiany powietrza na hali basenowej (rekuperator), w dniu 26.10.2021 r. | - | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | 26.10.2021 r. | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 11.10.2021 r. | 11.10.2021 r. | 11.10.2021 r. | - |
| Przekroczone parametry | Trichlorometan-0,05 mg/l (w niecce) | - | Trichlorometan-0,036 mg/l (system cyrkulacji) | - |
| Podjęte działania naprawcze | W celu zmniejszenia zawartości trichlorometanu uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, włączono system dodatkowej wymiany powietrza na hali basenowej (rekuperator), w dniu 26.10.2021 r. | - | W celu zmniejszenia zawartości trichlorometanu uruchomiono dodatkowe płukanie filtrów oraz systemu cyrkulacji, włączono system dodatkowej wymiany powietrza na hali basenowej (rekuperator), w dniu 26.10.2021 r. | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | 26.10.2021 r. | - | 26.10.2021 r. | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka