Komunikat nr 1/2023					Naprawa 1.03.2023 r.

KOMUNIKAT ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 13.02.2023 r. | 13.02.2023 r. | 13.02.2023 r. | - |
| Przekroczone parametry | - | - | - | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | - | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 13.02.2023 r. | 13.02.2023 r. | 13.02.2023 r. | - |
| Przekroczone parametry | - | - | Chloroform -w niecce 0,038 mg/l -w systemie cyrkulacji 0,038 mg/l | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | Stężenie chloroformu zmniejszono poprzez ograniczenie ilości prekursorów tych związków, oraz wzmożono proces filtracji. Dodatkowo dnia 1.03.2023 r. zwiększono parametry centrali menerga (rekuperacja), w celu wymiany powietrza na hali basenowej. | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | 1.03.2023 r. | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka